一、主要设备及系统服务技术参数要求

| 序号 | 设备、系统及服务名称 | 技术参数 | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | ▲1、行业标准：需符合公安部发布GA374-2019电子防盗锁联网型、B级、Ⅱ级标准,提供检测报告复印件，并加盖响应供应商自身公章； 2、前后面板：采用厚度≥1.5mm的304不锈钢钢板整体冲压一体成型，要求前后面板不锈钢材质面积须大于面板面积二分之一（即把手以下部位为不锈钢材质直接裸露，不得覆盖亚克力等其他材质（钥匙孔除外））（需提供面板厚度测量照片证明）； 3、304不锈钢锁体：标准防盗门电子锁体；主锁舌，反锁舌均为304不锈钢精密铸造； ▲4、电子锁体配备智能传感器，采集主锁舌上锁，钥匙开锁信号；（需提供产品实物图片标记说明）； ▲5、电子锁体配备智能传感器，采集门的开启和关闭状态；（需提供产品实物图片标记说明）； 6、把手：304不锈钢材质，转动灵活，能准确复位；支持把手上提智能检测，实现把手上提进入常闭模式，平台设置进入常开模式； ▲7、锁芯：C级锁芯；需符合GA/T 73-2015标准，提供检测报告复印件，并加盖响应供应商自身公章； 8、锁芯采用真插芯，钥匙孔位于锁面板正面； 9、适应门厚：40mm——100mm； 10、开门方式：门锁主动扫码+密码+校园卡+钥匙+Web平台远程开门； ▲11、二维码模块结构：前面板内置嵌入式二维码模块，模块补光腔体尺寸长≥2cm；宽≥2cm；高≥1cm；（提供补光腔体尺寸图片标记和二维码模块安装位置图片证明） 12、二维码模块补光灯数量≥4个； 13、支持手机扫码开锁：点亮屏幕，用手机上的身份二维码对准锁的二维码模块，以正扫方式扫描，通过在线解码，识别合法用户实现开锁； 14、离线扫码开门：当门锁网络短时中断时仍能正常扫码开门； 15、动态二维码实时刷新，防截图复制，安全性高； ▲16、通信方式：ZigBee无线通信； 17、欠压提醒：具备电池电压不足时，首次欠压提示后还能开门100次以上； 18、数据存储：单把门锁至少支持100用户（100个卡+100个密码）；当网络不通时，能够支持脱机正常使用，另外系统能脱机存储≥1000条开门记录，记录可采用循环覆盖方式存储；支持离线本地数据保存； 19、工作电源：6V；4节1.5V碱性电池， 20、供电使用时长：使用时长≥6个月 21、支持Micro-USB接口临时供电； 22、感应卡工作频率：读卡中心频率13.56MHz； 23、防复制：支持对接一卡通接口后，实现物理卡号和特征号码的双重认证，实现卡片防复制； ▲24、门锁状态采集：包括但不限于刷卡流水，门锁状态，开门关门状态，电池电量，锁舌反锁工作状态（提供产品实物图片和智能门锁管理系统相关截图，并加盖公章）； 25、智能门锁提供中国合格评定国家认可委员会认可的带有CNAS标志的检测报告复印件； ▲26、智能门锁具备防水防尘能力，经过第三方检测机构测试，提供IP56级及以上测试报告复印件； 27、时钟：通过网络自动校时； 28、可同时支持IC卡和CPU卡； 29、智能门锁与智能门锁管理系统兼容； | 工业 |
| 2 | 智能网关 | 1、物联网协议：ZigBee无线通信协议； 2、天线类型：外置1根可拆卸高增益天线； 3、业务端口：RJ45以太网口≥1个；db9com口≥1个； 4、供电方式：支持POE供电和本地电源适配器供电两种方式； 5、设备功耗：满负荷工作功耗≤1W； 6、采用三级架构，门锁无线连接智能网关，智能网关网线直连校内网，网关采用并联技术，为减少网络延迟，不得采用串联结构； 7、支持先进的安全机制，防止未经授权者的非法访问，提供防火墙 IP 地址筛选，最多设置 8 个认证 IP 或 IP 段； 8、通讯半径≥10m； ▲9、智能网关移位时向门锁管理系统上报移位告警（提供平台截图证明）; 10、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； ▲11、为确保网络安全性，以及售后方便便利性，以及品牌相同没有相互推诿事宜。要求智能网关与智能门锁管理系统为同一品牌，如智能网关与智能门锁管理系统非同一品牌，需提供安全及兼容的证明材料，并承诺相互承担连带责任。 | 工业 |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 1、固定端口：24个10/100/1000BAST-T以太网端口，支持POE/POE+，4个千兆AFP；包转发率：≥41.66Mpps；交换容量：≥168gbps。 | 工业 |
| 4 | 智能门锁管理系统 | 1、总体要求 系统采用B/S架构，免安装，可远程维护，符合现代化信息建设整体规划；确保系统的可操作性（便捷性），使具备电脑初级水平的管理人员，也能完成日常管理的操作；系统具有自主知识产权的软件著作权； 2、建筑管理 系统支持手工录入及电子文档批量录入两种方式；支持多级树形部门管理，包括部门和房间信息；支持对建筑的新增、删除、修改、查看；支持按规则批量创建楼层、房间，设置房间人数等；当建筑物超出显示页面时，可进行灵活切换显示； 系统支持单击片区即可显示不同楼栋详细情况，如楼栋名称、楼栋编号、楼栋房间总数、楼栋授权开锁情况、建筑类型等；单击楼栋可显示不同楼层详细情况，如楼层名称、楼层编号、楼层房间数、楼层授权开锁情况等信息；单击楼层可显示不同房间详细情况，如名称、编号、别称、授权开锁情况等信息； 3、房间人员管理 支持查看宿舍人员名单状态，可对宿舍内名单挂失、生效、重载和删除操作；对于房间内人员名单离线，可重载名单、重载未生效名单、初始化名单、和初始化未生效名单等操作实现人员权限重新生效； 支持点击开关情况可查看当日宿舍开门信息，可通过筛选时间以列表形式查看历史开门信息，信息包括：账号、姓名、卡号、时间和开门方式；支持查看房间人员信息功能，可一键导出楼栋宿舍使用信息； 同一个界面内，联网实时显示校区、楼栋、楼层、宿舍房间授权开锁人员姓名、卡号及部门，电池电量，门锁在线信息； 支持标注每个宿舍房间在使用或空置状态；支持对各房间办理宿舍房间分配，房间调整，以及可以查询名单下发情况，名单更新时间,名单未下发可以选择重载未下发名单继续下发； 支持整层下发房间使用名单，整层下发未下发成功名单，导出整层房间使用者名单生产电子表格； 支持按楼栋，楼层查询房间使用情况，提供单人批量授权开锁、退出的功能； 支持快捷查询搜索窗口，支持姓名、用户ID快速查找； 支持按单一楼栋统计授权开锁情况，按楼层显示每一层的房间容量、已授权开锁人数和剩余容量，使用图表统计已授权开锁和剩余容量； 界面采用应平面化设计风格，页面初次登陆带页面引导功能，直观显示，可在一个页面图形化展示房间、人员信息、门锁状态、信息，并可办理入住、授权、查看房间刷卡流水等，方便管理员操控系统； 管理系统所有输入的数据都可以通过EXCEL批量导入，含人员基本信息、人员授权开锁信息、房间信息、卡信息、设备信息等等，提高运维人员信息录入效率；电池电量异常查询：根据片区、楼栋、房间查询电量变化快的门锁，通过读取电池电压的方式，设置电量下降幅度及时间段阀值，保障电池正常供电； ▲4、监控管理 系统监控试探开门，钥匙开门告警，低电量告警信息；系统监控首页实时监控全部锁刷卡情况，报警平台，门锁故障等统计情况；系统监控首页监控整个门锁系统运行状况，智能门锁在线情况，显示门锁的离线情况；（提供软件截图证明） 支持对接门禁显示流水：姓名、时间、电话号码、体温等；显示门锁流水：姓名、时间、电话号码、房间号；直观显示人脸图像，人脸开门时间和体温；显示进出人员统计，设备使用率统计等；（提供软件截图证明） 5、网关指令管理 支持在网关模块添加修改编辑网关详细信息，如网络号、信道、端口、IP地址等信息； ▲6、门锁指令管理 支持单选或多选设置门锁的常开、常闭、远程开锁、删除门锁密码、下发用户卡、下发用户密码、设置心跳时间间隔、设置是否休眠、设置自唤醒时间、设置低电量报警电量、设置低电量保护电量、设置电机驱动时间、设置CPU标志、禁用/启用某功能、是否启用本地指纹添加、是否上报未成功开启锁流水、更新用户ID、下发指纹录入密码、清空数据、重新初始化等指令; （提供软件截图证明） 7、权限管理 ▲人物角色管理：可任意自定义角色，编辑任务角色编码、角色名称、角色描述，且不限数量（提供CMA 或CNAS检测机构出具的测试报告，并加盖公章）； 用户管理：可实现根据角色编辑用户名、密码、联系方式、部门、真实名称等资料； 授权功能管理：可实现根据不同角色，分别配置系统内所有菜单、管理区域的权限； 8、报修管理 支持按照账号、姓名、片区、楼栋、楼层、房间、报修时间、报修种类、保修级别，快速查询报修记录，或添加报修单；支持房间报修记录查询，包括：今日报修、今日维修、今日未修、历史遗留、加急未处理等；支持对所有故障进行分类统计，分类查询； 9、门锁记录查询管理 支持按照片区、楼栋、房间查询使用房间记录；支持密码、管理卡、陌生卡、钥匙开门等记录查询； 支持查询退宿信息、房间异动信息、入住天数、电池电量异常查询等查询管理 10、 集成要求 管理系统要求完成与学校一卡通平台对接，实现数据同步与异动数据实时同步，实现校园卡开门;管理系统应充分预留对接接口； ▲11、系统安全 智能门锁管理系统密钥加密存储：MD5 多次加密存储，防密码爆破：同一用户5 次登入失败锁定 30 分钟（提供第三方测评报告复印件，并加盖响应供应商自身公章）； 智能门锁管理系统通过 xss-前端输入过滤、xss-前端输入编码、xss-服务器端处理测试（提供第三方安全厂商出具的测评报告复印件，并加盖响应供应商自身公章）； | 软件和信息服务业 |
| 5 | 智能采集平台 | 1、智能采集平台，免安装，可远程维护，符合学校信息建设整体规划; 2、软件符合和遵循教育部最新颁布的《教育管理信息化标准》; 3、机架式2U设备，CPU: 1 X Intel Xeon Bronze 3204 Processor/1.90 GHz/8.25 MB/6C/6T/85 W2UPI/2133 MHz/ 内存: 1 X 16GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REG 硬盘: 1 X 2TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级电源: 1 X 600W单电源其它配件: 1 X 通用双路上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm) 其它配件: 1 X 2U服务器铁质面板（新机箱，带锁）其它配件: 1 X 2U指纹仪;采用INTEL C621芯片组，最大支持两颗英特尔 至强 可扩展系列处理器，满足最广泛的应用和环境需求；采用DDR4 ECC Register内存，以更低密度的 DIMM 支持更高的内存带宽；最大支持8个2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA热插拔硬盘，可选内置2个2.5寸，板载支持1个2280 SATA/PCIe M.2 SSD；集成双口千兆网卡具有负载均衡，链路汇聚及冗余特性，可有效减少网络延迟；支持1个1000M IPMI专用远程管理网口，可实现KVM OVER IP带外管理； ▲4、支持前置LCD屏，支持指纹识别模块，开机密码保护，提高服务器管理安全性保护级别;（提供设备实物图片加盖公章）; ▲5、为确保网络安全性，以及售后方便便利性，以及品牌相同没有相互推诿事宜。要求智能采集平台与智能门锁管理系统为同一品牌，如智能采集平台与智能门锁管理系统非同一品牌，需提供安全及兼容的证明材料，并承诺相互承担连带责任。; 智能门锁采集功能：总体负责智能门锁指令的下发和数据的采集；智能集中配置与集中管理；可与平台管理软件对接，将数据推送到平台；采集智能门锁的状态数据和告警数据；采集智能门锁上报的门锁状态数据、开门流水和告警数据；向智能门锁下发配置指令；内置内存数据库，支持对数据的快速检索；将采集数据持久化到数据库; ▲7、智能采集平台为软硬一体化设备，并具有自主知识产权，须提供采购公告发布前生效的无线联网门锁生产商的智能采集平台计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件，并加盖原厂公章）; ▲8、智能采集平台须提供无线联网门锁生产商的智能采集平台节能产品证书（提供锁头智能门锁生产商生产的智能采集平台节能证书复印件，加盖生产商公章）。 ▲9、智能采集平台须通过中国强制性产品认证（提供证书复印件，并加盖公章）; | 工业 |
| 6 | 配套VPN远程使用许可 | 目前学校使用的VPN设备为深信服品牌产品，为了管理更加安全有效的实现远程管理，特针对本次项目，增加VPN点位1个 ▲产品售后服务获得学校原VPN设备厂商的售后服务支持证明文件 | 软件和信息服务业 |
| 7 | 统一身份认证平台接入服务 | 为了保证数字化校园的整体规划、统一管理等需求，本次建设系统管理平台需要接入学校现有的统一身份认证管理平台，相关工作量费用及成本自行考量，学校原有统一身份认证平台厂商为江苏金智教育 ▲为保证服务的有效性，响应供应商须提供原有统一身份认证管理平台厂商的接入许可证明函或针对本对接服务的原有统一身份认证管理平台厂商的售后服务等证明文件 | 软件和信息服务业 |
| 8 | 一卡通平台对接服务 | 为了保证校园一卡通整体规划、统一管理等需求，本次建设的智能门锁系统需要接入学校现有的一卡通管理平台，相关工作量费用及成本自行考量，学校原有一卡通管理平台厂商为哈尔滨新中新 ▲为保证服务的有效性，响应供应商须提供原有一卡通管理平台厂商的接入许可证明函或针对本对接服务的原有一卡通管理平台厂商的售后服务等证明文件 | 软件和信息服务业 |
| 9 | 钥匙收纳箱 | 1、铝合金冲压，折弯一体成型；厚度≥2mm，开关方式：单开门；安装方式：壁装；可容纳钥匙数120位及以上。 | 工业 |
| 10 | 招待所智能门锁 | ▲1、采用国内品牌并符合国家GA374标准；一体式门锁，读卡器、控制器内置，有应急机械锁，外部刷卡开门，内部压把手开门，门内反锁可禁止；（提供具有安全厂商出具的测评报告复印件，并加盖响应供应商自身公章） 2、刷卡开门时间可设置； 3、用户数量：不低于 100 条； 4、刷卡记录临时存储能力：不低于 1000 条 5、读卡工作频率： 13.56MHZ； 6、锁芯为B+及以上等级，铜制，机械寿命大于10万次； 7、抗静电强度：大于 8KV； 8、抗击电磁攻击强度大于1000V/m； 9、供电电源：采用4节5号碱性电池供电，使用寿命不低于12个月； 10、适用门：木门、铁门均可；适应门厚度： 40mm-70mm。 11、锁体采用电机驱动离合器结构，在门锁关闭时，门外把手与锁芯分离，具有更高的安全性和可靠性。锁体及拉手材质及外观尺寸：一体式不锈钢金属外壳。壳体厚度1.5mm以上。 12开门方式：刷卡开门、机械钥匙开门。 超低功耗技术：静态功耗小于20UA；动态功耗100－200MA；电池寿命AAA碱性电池1.8正常使用不少于12个月 13开门延时5秒；刷卡可靠率连续刷卡10000次工作正常 14工作湿度20%－98%；工作温度－20℃－70℃；使15用寿命机械部分确保40万次使用 16低压报告小于4.5V时进行低压报警 17支持卡片类型M1（S50、S70）CPU卡、国密卡、SIMPASS， 18卡读写速度≤0.5秒/次 19内置卡片安全模块，ESAM芯片加密确保门锁安全 20加密方式国密、DES、3DES 21可实现免拆机固件升级方式对硬件进行升级 22系统管理卡采用加密管理的方式进行发卡和挂失 23锁具对用户卡具备防复制功能 | 工业 |
| 11 | 招待所智能门锁管理软件 | 1. 门锁软件的每一步操作均配有详细的提示说明，操作人员只需按照提示即可完成下一步的操作。直观、简单、明了，非专业人员经过简单培训就可很快熟练掌握软件的操作使用。 2. 客户端多工作点设置可以采用标准客户端软件，也可以采用多客户端管理软件。客户在使用过程中可以随时增减客户端，人性化的满足了客户不同的管理、查询要求。 3. 软件系统要求具备以下操作模块系统维护模块、客房管理模块、卡片管理模块、完善的查询模块 4. 软件系统要求具备以下基本功能系统用户权限的管理功能、客房区域层次的设置功能、特殊用途房的管理功能、备用卡功能、房态表功能、门锁软件操作日志记录功能、通道管理功能。 5. 入住发卡、退房、续房一键完成可以发型有效时间的钟点房宾客卡，总卡、应急卡（开启全部门锁，能开反锁，可受时间限制）楼栋卡（开启全栋楼门锁和指定办公室，不能开反锁，可受时间限制）楼层卡（开启1层门锁和指定办公室，不能开反锁，可受时间限制）宾客卡（开1把锁，不能开反锁，受时间限制）提供软件截图并文字说明。 6. 团队入住可以提前发卡，并可预设卡片正式启用时间，减少隐患 7. 层卡、栋卡、多门卡有效区分开启客房权限、开启固定办公室权限 8. 软件可实现对客房门锁、办公门锁与公共门禁通道统一制卡、统一管理 9. 门锁管理系统提供多种类型的接口，可与酒店管理系统等其它管理子系统进行数据资料的共享和交换处理，门锁管理软件系统发出的开门卡可在酒店不同的管理子系统中读出客人的信息，达成酒店“一卡通”管理的实现。（提供与专业管理系统对接完成证书） | 软件和信息服务业 |
| 12 | 智能门锁管理软件发卡器 | 1，USB 供电，无需额外电源供应； 2，支持各种 mifare 卡及其兼容卡；读写卡距离远（根据应用可达30- 100mm）； 3，自动寻卡，检测到卡片就可主动发送； | 工业 |
| 13 | 智能门锁系统异常监测服务 | 暴露面检测：支持系统域名发现，自动发现客户所填入域名相关的所有子域名；支持检测系统服务器端口开放情况，比如数据库端口、Ftp服务端口等； 漏洞脆弱性检测：支持对Web漏洞进行扫描，覆盖通用漏洞和常规漏洞。支持SQL注入、XSS、安全配置错误、已知漏洞组件包含、敏感信息泄露等常见漏洞的检测； 专家漏洞验证服务：对风险评估报告中的高危漏洞进行专家验证，确保高危事件的准确性，并定期给用户推送云扫描报告。 高危0day事件告警：▲支持高危0day实时检测；出现0Day漏洞时，主动对所监控用户业务做扫描发现，重要网络安全事件和安全漏洞快速预警通告和检测，检测结果第一时间定向推送到客户，能够支持微信端实时推送告警信息（提供截图证明）； 篡改监测：▲对目标站点的关键页面进行实时篡改监测，分钟级篡改发现，第一时间通过微信进行实时告警，并提供主动电话告警（提供微信告警截图证明）；支持整站内容进行篡改监测，梳理并在首页展示站点结构图，显示系统各节点是否存在被篡改事件 风险管理可视：平台展示包括web业务系统的风险统计、风险分布、潜在风险篡改TOP5和风险等级统计；风险列表中包括已被篡改风险、潜在篡改风险、非篡改风险；风险状态包含未解决状态、平台自动已解决状态、人工标记已解决状态，便于快速了解风险处理进度；支持根据单位名称展示风险；（提供截图证明） 篡改监测过程可视化：支持提供可视化的篡改监测界面，首页可直观展示篡改监测过程和监测结果，如正在监测哪一个页面，历史监测页面的安全状况等，便于实时掌握业务风险情况；（提供截图证明） ▲系统篡改事件应支持查看“举证图片”， 管理人员可通过微信及web登录界面，直观查看被篡改内容，便于第一时间掌握被篡改的情况（提供微信及web界面截图证明）； 产品资质：提供中国软件测评中心的软件产品登记测试报告 厂商资质：▲所投服务厂商具备CMMI 5认证证书，提供证明材料复印件并加盖响应供应商自身公章；所投服务厂商具有国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》安全工程类证书，提供证明材料复印件并加盖响应供应商自身公章； | 软件和信息服务业 |

注：凡标有“▲”条款均系产品重要性能指标，其他条款为产品一般性能指标，供应商需在技术条款偏离表内明确进行响应并提供相应的证明材料，否则磋商小组有权对未说明或不响应条款的响应文件按照评审办法进行扣分。

除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是采购人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

供应商所投产品须符合国家和项目所在地的技术规范，在满足采购人所提要求的前提下提供与采购人要求的性能相当或更优的产品。如个别技术指标为某一供应商独有,则该项指标不能作为限制项目及扣分项目要求，只作为优化提升功能体现，但需在技术条款偏离表内进行明确说明，并提供相关证明材料。

- 项目需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管理系统及配套服务等需求清单 |
| 1 | 智能门锁管理系统 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 配套VPN远程使用许可 | 1 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 统一身份认证平台接入服务 | 1 | 项 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 一卡通平台对接服务 | 1 | 项 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 5 | 智能门锁系统异常监测服务 | 1 | 项 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 智能采集平台 | 1 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 7 | 宿管系统对接服务 | 1 | 项 | 同步学生住宿信息、以及师生申请进入公共区域门锁信息等 |
| 8 | 今日校园、企业微信等相关对接服务 | 1 | 项 | 提供H5页面适配移动端，实现UI设计图中的所有用户交互和业务逻辑；对接企业微信，获取用户openid等基础信息用于后续匹配开锁权限；对接数库获取用户的开锁权限等信息；把获取的相关的学校信息同步到门禁系统库中；根据算法和秘钥生成二维码用于开锁；根据采购人要求，设计构造最优的数据库模式，建立数据库及其应用系统，使之能够有效地存储数据，满足各种用户的应用需求。其中和企业微信对接后显示的二维码要求是身份码、消费码和开锁码的三码合一。 |
| 二、宿舍楼A楼需求清单 |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | 123 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 智能网关 | 40 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 3 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 智能门锁管理软件终端授权 | 1 | 套 | 包含本楼本次项目所有终端设备 |
| 5 | 钥匙收纳箱 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 六类网线 | 2250 | 米 |  |
| 7 | 施工辅材材料费用 | 1 | 项 | 配套项目实施 |
| 8 | 设备安装费用 | 1 | 项 |  |
| 三、宿舍楼B楼需求清单 |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | 137 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 智能网关 | 45 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 3 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 智能门锁管理软件终端授权 | 1 | 套 | 包含本楼本次项目所有终端设备 |
| 5 | 钥匙收纳箱 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 六类网线 | 2500 | 米 |  |
| 7 | 施工辅材材料费用 | 1 | 项 | 配套项目实施 |
| 8 | 设备安装费用 | 1 | 项 |  |
| 四、宿舍楼C楼需求清单 |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | 138 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 智能网关 | 46 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 3 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 智能门锁管理软件终端授权 | 1 | 套 | 包含本楼本次项目所有终端设备 |
| 5 | 钥匙收纳箱 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 六类网线 | 2550 | 米 |  |
| 7 | 施工辅材材料费用 | 1 | 项 | 配套项目实施 |
| 8 | 设备安装费用 | 1 | 项 |  |
| 五、宿舍楼D楼需求清单 |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | 138 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 智能网关 | 45 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 3 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 智能门锁管理软件终端授权 | 1 | 套 | 包含本楼本次项目所有终端设备 |
| 5 | 钥匙收纳箱 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 六类网线 | 2550 | 米 |  |
| 7 | 施工辅材材料费用 | 1 | 项 | 配套项目实施 |
| 8 | 设备安装费用 | 1 | 项 |  |
| 六、宿舍楼E楼需求清单 |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | 139 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 智能网关 | 45 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 3 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 智能门锁管理软件终端授权 | 1 | 套 | 包含本楼本次项目所有终端设备 |
| 5 | 钥匙收纳箱 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 六类网线 | 2550 | 米 |  |
| 7 | 施工辅材材料费用 | 1 | 项 | 配套项目实施 |
| 8 | 设备安装费用 | 1 | 项 |  |
| 七、宿舍楼F楼需求清单 |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | 201 | 把 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 智能网关 | 60 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 4 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 智能门锁管理软件终端授权 | 1 | 套 | 包含本楼本次项目所有终端设备 |
| 5 | 钥匙收纳箱 | 1 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 招待所智能门锁 | 20 | 把 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 7 | 招待所智能门锁管理软件 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 8 | 智能门锁管理软件发卡器 | 1 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 9 | 六类网线 | 2550 | 米 |  |
| 10 | 施工辅材材料费用 | 1 | 项 | 配套项目实施 |
| 11 | 设备安装费用 | 1 | 项 |  |
| 八、行政楼需求清单 |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | 38 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 智能网关 | 9 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 1 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 智能门锁管理软件终端授权 | 1 | 套 | 包含本楼本次项目所有终端设备 |
| 5 | 钥匙收纳箱 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 六类网线 | 650 | 米 |  |
| 7 | 施工辅材材料费用 | 1 | 项 | 配套项目实施 |
| 8 | 设备安装费用 | 1 | 项 |  |
| 九、徐汇校区需求清单 |
| 1 | 无线网联网智能门锁 | 35 | 个 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 2 | 智能网关 | 10 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 3 | 24口POE网络交换机 | 1 | 台 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 4 | 智能门锁管理软件终端授权 | 1 | 套 | 包含本楼本次项目所有终端设备 |
| 5 | 钥匙收纳箱 | 1 | 套 | 详见“主要设备及系统服务技术参数要求” |
| 6 | 六类网线 | 700 | 米 |  |
| 7 | 施工辅材材料费用 | 1 | 项 | 配套项目实施 |
| 8 | 设备安装费用 | 1 | 项 |  |

备注：以上清单报价应包含系统上线交付（功能测试、软件部署、技术人员培训、技术文档、运维升级等）、项目管理等配套服务价格，报价可不单独列出。

三、本次采购要求

1．合同签订之日起40个工作日内完成采购及安装。

2.产品质保期：三年。

四、培训和售后要求

1.培训要求：为上海工艺美术职业学院技术人员及使用人员提供培训。使其能全面掌握并能独立使用、维护。成交供应商须配合上海工艺美术职业学院组织全体使用人员进行免费培训，制定培训计划，编制培训材料。

2.售后服务要求：

报修响应时间不大于2小时，到场时间不大于4小时（不可抗拒力量下除外），若12小时内故障不能修复，成交供应商提供备用门锁或设备供采购人使用。质保期内的服务不再另行收费。

产品免费维保期为3年，维保范围包括但不限于安排技术人员上门对门锁及通讯设备检查保养、更换新电池等内容，每年不少于2次。

维保期满后，年度维保合同价不高于设备总价的5%，年度定期预防性维护保养次数，不少于2次。

成交供应商负责门锁的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

采购人提出的问题，供应商应予积极响应。

供应商应制定详细的服务计划，包含上述各项服务内容。

以上所有服务的相关费用均需计入总报价，报价可不单独列出。