上海科技馆展区更新改造

"媒体展项展览服务项目：健康展区"

招标文件技术需求

招 标 单 位：上海科技馆

二○二四年一月

第一节项目概况

1. 项目背景：

上海科技馆坐落在上海浦东新区行政文化中心，是上海市政府为提高市民科学文化素养投资17.55亿元建设的重大社会教育机构，是上海市最主要的科普教育基地和精神文明建设基地，旨在提高市民的科学文化素养，促进公众理解和参与科学。上海科技馆于2001年12月18日开馆，科技馆的发展面临着内需和外应的多种变革的需求，亟待进行新一轮的更新改造，以适应自身发展，满足时代对科普教育的新要求。

上海科技馆人与健康展区位于科技馆三层，更新改造面积1253 平方米。改造后的人与健康展区以“再认知，从崭新的角度去认知我们自身”为主题，分为 “人体优势”、“新述健康”、“脑内乾坤”三大版块：

“人体优势”放眼漫长的演化旅程，探寻人体演化优势；

“新述健康”聚焦复杂的公卫系统，探究健康生活方式；

“脑内乾坤”深入神秘的“三磅宇宙”，探索神经科学前沿。

2. 项目内容：

本项目共22个展项，包含内容策划、设计制作、设备集成、安装调试、培训、维保等工作。具体内容详见初步设计文件。

| 序号 | 展项编号 | 项目名称 | 媒体形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A32-0-1 | 健康档案/来吧大数据 | 集成媒体 |
| 2 | A32-1-3 | 人体系统 | 集成媒体 |
| 3 | A32-1-4 | 坚硬的骨骼 | 互动媒体 |
| 4 | A32-1-5 | 灵活的关节 | 视频 |
| 5 | A32-1-7 | 耐力狩猎 | 集成媒体 |
| 6 | A32-1-8 | 模拟潜水 | 集成媒体 |
| 7 | A32-1-9-2 | 平衡测试 | 互动媒体 |
| 8 | A32-2-3 | 人体微生物王国 | 集成媒体 |
| 9 | A32-2-4 | 病毒来袭 | 集成媒体 |
| 10 | A32-2-5 | 中国故事 | 互动媒体 |
| 11 | A32-2-7 | 虚拟血管漫游 | 集成媒体 |
| 12 | A32-2-8-2 | 慢阻肺 | 视频 |
| 13 | A32-2-9 | 疯狂的癌症跑车 | 集成媒体 |
| 14 | A32-3-1 | 认识大脑 | 集成媒体 |
| 15 | A32-3-2 | 已知世界最复杂的物体—脑 | 互动媒体 |
| 16 | A32-3-4 | 学习和记忆 | 集成媒体 |
| 17 | A32-3-5 | 大脑的“戏法” | 集成媒体 |
| 18 | A32-3-6 | 凋零的“大脑” | 互动媒体 |
| 19 | A32-3-7 | 自闭症 | 互动媒体 |
| 20 | A32-3-8 | 抑郁症 | 互动媒体 |
| 21 | A32-3-9 | 脑内“电风暴”--癫痫 | 集成媒体 |
| 22 | A32-3-12 | 大脑与情绪波动 | 集成媒体 |

3. 项目周期和工作节点：

项目交付周期自合同签订生效到2026年6月30日前（不含审价和审计时间），如有调整按业主实际要求执行。

免费质保期周期从竣工验收完成日起计，不少于24个月。

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 合同签订后8个月 | 完成深化设计，通过专家会审核。启动场外制作工作。 |
| 深化设计完成后5个月 | 完成场外制作工作，通过场外验收。启动进场实施工作。 |
| 2025年10月 | 完成现场安装、联调验收，通过专家会审核。 |
| 2025年12月 | 开放试运行。 |
| 2026年6月30日 | 完成竣工验收。 |

## 第二节工作范围和要求

1. 工作职责和范围

1.1基本职责：中标人应首先接受招标单位提供的项目初步设计文件，中标人应按照招标文件要求和投标要求保证完成一切需要完成的设计、影片制作、软硬件采购与制作、集成、运输、安装布展、调试、培训、维保等一揽子交钥匙工程工作，实施全程进度和质量管理。包括但不限于以下方面：

- 创意深化设计：在展项设计文件和项目基本需求的基础上，完成具体的深化设计方案，提供展示工程实施中必须遵守的国际的、国家的和行业的标准与相应的规范；

- 项目所涉及的资料、图像、照片及影视片的搜集及获取版权（若有）；

- 展项的创意、策划、制作、音乐音效等；

- 硬件设备的采购、集成、安装、保修等；

- 软件的设计、编程和调试完成，并经过法定软件中心检测通过，保证使用的系统软件有正式版权；

- 展项及排队区域的空间环境设计（空间规划和布局、参观流线、图文设计、展示氛围及装饰设计、装饰材料选择和建议等）；

- 灯光设计、灯具光源采购和安装；

- 提供项目所涉及到的科学原理和操作方法的详细文字描述和图解，配合图文版文稿插图的撰写绘制；

- 设备运输、现场安装、联调测试；

- 项目操作和维护人员培训；

- 质保期内的维护、维修工作；

- 提供竣工资料和相关技术文档，配合工程验收和根据国家法律法规所要求的安全检验程序；

- 其它。

1.2与其他承建商的配合：中标人应积极与展示工程装饰总包承建商、大修承建商、其他展项及配套系统承建商的协调配合，包括但不限于以下方面：

- 配合展示工程装饰布展总包单位完成项目的相关布展的深化设计方案。按照承建商工作范围要求给出经业主方审核通过的项目实施计划，按计划向展示工程装饰总包承建商提交项目相关设计、进场条件、安装条件、工程计划、施工组织方案等图纸、文件。接受展示总包对于设计管理、施工管理、进度管理、质量管理和安全管理等规范要求，听从装饰总包对于展示施工现场的设施设备场地人员的管理，根据要求缴纳管理费。

- 协助及配合展示工程装饰布展总包单位完成与布展工程相关的设计施工、配套展台、边界配套设施的现场安装、软件接口、系统集成、现场管线需求和场地准备、装饰收口、现场效果联调等工作。

- 配合展示工程装饰布展、展示设备总控系统、智慧导览、公共空间管理系统等与本项目相关的承建商完成展项相关工作。

- 接受大修单位现场安全管理：中标人有义务必须接受大修单位对设备设施人员场地等涉及施工区域的安全事项的管理向大修项目总承包提出全部项目进出现场安装的实施计划，并服从其统一现场安全管理，按要求缴纳管理费用（如有）。

1.3接受监理：中标人应按照相关法规接受业主聘请的科学顾问及监理公司对设计、制作、科学性审核、设备及其安装调试等过程中的监理。中标人应与监理工程师级专业顾问积极配合完成工程的实施。

1.4涉及的其它内容：对未列入主要项目描述内容中的与项目实施相关的辅助设施设备, 需要承建商在深化设计过程中给出详细的描述。

1.5允许修改：在不改变本项目设计文件主要意图的基础上，如果发现工程实施过程中存在的问题、偏差或遗漏，允许中标人在工程实施过程中对本项目的设计进行必要修改，但必须征得业主的同意。对该项目的需求未尽事宜，应承建商的要求以后补充的相应附件资料，其具有同样的法律约束力。

- 项目承包方式及管理要求

2.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包设计、包展陈实施（包括相关设备、人工、材料，除业主提供的展品外）、包质量、包安全的方式实施展陈承包并确保本项目最终验收的顺利通过。

2.2本项目布展、设备材料供货及安装调试将纳入监理单位、业主的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

2.3项目管理要求：

- 管理人员应有相关展览、展示项目的工作经历和经验。布展施工工人应具有专业布展施工经验。

- 项目人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风并应按照委托时限的要求按期到位开展工作。项目组人员经业主确认后，未经业主同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如业主认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

- 项目经理如有不尽其职，业主有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成对项目的影响由中标人负责。

- 投标人必须具备上海市或有关行业、管理部门规定的项目在上海市场实施本项目（包括专业项目与专业工种）所需的资质和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由中标人自行负责。

- 项目团队要求

3.1 组织架构合理，人员配置全面，能够管理组织团队完成工程进度及质量的目标，具有良好的行业声誉。请以文字和网状图表形式说明本项目的人员组成和架构。

3.2项目经理及专业技术主管应是该项目施工现场的实际操作者，应具有5年以上类似工作经验，并应常驻项目现场。项目经理应当无在建（布展）项目，有类似项目的展览、展示项目管理经验。

3.3 项目团队需具备相关领域多媒体项目经验。项目组主要成员如下：

项目经理

创意总监

技术主管

科学顾问（副高及以上技术职称，学科背景医学、公共卫生及预防医学、脑科学）等。

其他成员须满足并不限于以下工种：创意策划、UI设计、平面设计、软件开发、动画制作、后期剪辑、音乐音效、展品外观设计、游戏设计、游戏编程、电气工程、AV工程、现场安装调试、安全质量管理等。

投标人应书面承诺项目组主要成员（主要成员是指项目经理、创意总监、技术主管、科学顾问）全程参与本项目，并提交相关领域的成功案例。

4. 设计和技术要求

4.1创意设计要求

展示内容策划须兼顾科学性、通俗性、趣味性、思想性，科学内容既要符合主流学术观点，又能反映前沿科技成果。能够把复杂的人体与健康知识深入浅出地阐释清楚，激发观众学习兴趣。

展示形式设计须方便操作、乐趣十足，提升观众互动参与体验。

4.2 设计风格要求

整体风格简洁大方，在确保科学性的前提下，可适当艺术化处理。同一版块的展项须保持统一风格，展区整体风格须协调一致。

4.3 空间布局要求

应符合公共博物馆、展览馆关于运行管理、维修维护、灾难疏导等各方面的功能要求，并针对高客流和极端情况提供应对方案。

依据展示需求结合现有空间条件进行空间布局，合理预留排队等候空间和离场空间。

合理考虑运输通道和运行开放后的维修空间。

整体设计要符合公共场所消防规范要求。

4.4结构及机电系统要求

所有内部运动部件（包括电机、轴承、连杆机构、传感器件、控制单元或元件等）要便于保养，易于更换，避免外观破坏性更换维修。

要对设计进行充分的安全评估，确保游客的安全和设备设施自身的安全运行，严格控制机械运动部分的噪音（原则上工作状态极限峰值不高于60分贝）。

展项所有设备需考虑维修通道和耗品、耗材、备品更换的便利性和通用性。

4.5 通用设备要求

（1）工控机选用主流处理器（14核、20线程以上）、≥16GB内存（内存类型DDR5）、显卡（显存容量≥8GB、显存类型 GDDR6）、固态硬盘（接口类型PCIe 4.0）、微型迷你机箱；图形服务器选用主流处理器（16核、24线程以上）、≥32GB内存（内存类型DDR5）、高性能游戏端显卡或主流专业显卡（显存容量≥16GB、显存类型 GDDR6X）、固态硬盘（接口类型PCIe 4.0）；

（2）按钮：防尘防水，使用寿命≥100万次；

（3）旋钮：防尘防水，使用寿命≥10年；

（4）投影机、LCD液晶屏、LED等同类型显示设备选用同一品牌；

（5）所有设备（包括传感器件、控制单元、机械元件、网络设备等）要采用工业级标准设备，要求便于保养、便于维修、便于更换，确保安全性；

（6）人机交互部件（如传感器、操纵杆等）需符合人体工程学、互动性强、易于操作、防尘防水、无毛刺无毛边、使用寿命大于500万次；考虑儿童使用的耐用性和安全性；需提供足够的备品备件；

（7）以上为通用要求，具体参数需求详见媒体包件。外观设计根据总包要求统一确定，按需采购。

4.6互动程序及控制程序开发要求

程序开发工作包括但不限于展项的互动程序、控制程序、观众识别程序开发。

（1）采用主流程序开发软件在相关操作系统（Win、IOS、安卓等）下进行开发互动程序，要求软件兼容性强，稳定可靠，无BUG，支持最新操作系统。

（2）视频及交互媒体界面

多媒体画面及交互程序界面（含投影设备、显示屏等各类显示设备）解析度及画面比例需与对应显示设备的分辨率和显示比例相一致，画面做到点对点分辨率输出，动画帧数不小于每秒30帧（具体画面精细度根据展项设计文件要求确定）。

- 联网交互展项的相关技术要求

- 留有数据接口，与其他程序打通，并确保安全性。

- 软件兼容性高，能持续更新并拓展。

- 提供不少于两年的存储、计算等拓展功能的免费服务。

数据存储量根据每个展项具体设计而定，并发数不少于2000。

4.7材料及工艺要求

（1）表面材料以金属、人造石、玻璃等为主，具体由投标人进行方案设计。

（2）材料耐腐蚀、耐磨损，绿色环保。展项内所有材料应满足防火难燃要求（不低于防火等级B1级），并提供相应检验报告。所有的结构、展示装饰材料均应符合消防规范要求。

（3）高精度加工、表面美观处理。

（4）玻璃作钢化防爆或夹胶处理。

4.8系统备品备件要求

提供试运行起半年内足够的耗材、备品备件及关键部件的替换件，做到及时响应及时维修。

4.9电气设计要求

所有与观众接触的电气部件需使用36伏以下的安全电压供电，防止意外触电漏电。

5、施工和后期运维要求

5.1结构及环境边界条件

- 楼板承重限制：500kg/m2；

- 如无特殊要求，提供电压220V交流电源；

- 通道：接受装饰总包和大修总包提供的条件；

- 强弱电系统：展区内部装修后有强、弱电系统供给；

- 空调：展区内有中央空调；

- 具体参数和指标要求详见设计文件。

5.2安全生产、文明布展、施工与环境保护要求

中标人应根据展示工程装饰总包承建商对现场施工的统一部署，开展项目的现场施工工作，进场前应提交现场施工方案及场馆成品保护方案并经业主和展示工程装饰总包承建商的认可后方可实施。

- 在项目实施期间为确保展陈作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》和上海市人民政府第18号令《上海市建设工程文明施工管理规定》的要求及其他国家与上海市有关建设工程安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全、文明布展与施工的管理工作，并按规定承担相应的费用。

- 中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心布展与施工，做到：一、布展期间不干扰业主其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；二、无管线事故、无伤亡事故；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、满足市文明工地要求，服从发包单位的统一协调，做到文明布展、安全管理。

- 中标人必须严格履行业主关于现场临设及施工区域企业标识要求，布展区域与非布展区域必须分隔，布展现场必须开展以创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作，工地醒目处必须设置布展施工铭牌(二图七牌)，管理人员必须佩卡上岗。

- 中标人在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，应尽量避免场馆内进行动火作业，确实有需要应事前向业主提出申请，电焊机一次线（电源线）长度不得超过5米，二次线（电焊把线）不得超过30米，配备一定数量的消防灭火器材，经项目监理单位批准后，送业主备案。

- 中标人在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

- 中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有装饰与设施，保证环境和原有装饰与设施完好。

- 中标人在组织项目实施时必须遵守业主的规章制度并提供布展人员名单。中标人必须按施工计划协调好现场布展工作。

- 进入项目维护、试运行阶段时，中标人应根据实际情况设置足够的警卫，确保已完项目的完好。

- 中标人在与业主签订项目承包合同的同时要签订安全生产责任协议书、治安防火责任协议书、文明维护、养护责任协议书和廉政责任书，中标人若违反规定野蛮布展施工、违章作业等，业主有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时业主有权对中标人的违约责任给予适当的经济处罚。

- 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和业主上述的具体要求制定相应的文明布展和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在措施费中列支必须的费用清单。

- 中标人的施工及生活设施需在项目建设用地红线范围之外自行解决。

5.3质保要求

在安装完工后中标人必须依据合同要求向业主提供具有法律效力的质量保证书，确保展示效果和质量维保。确保展项内的设备安全稳定可靠运行10年以上。

5.4售后及培训

中标人在深化设计时应充分考虑后期维护和检修的需求。展项中应留出足够的检修空间，隐蔽处应留置检修暗门，确保可让检修人员在不破坏展品的前提下完成检修工作。维保服务应满足：

（1）有标准及专业的质保期内的保障及售后服务流程体系、响应时间、现场保障、应急保障、用户咨询、培训项目及计划等；

（2）质保期至少两年，每年两次定期检查维护，配有足够的备品备件，质保期内非人为因素损坏或故障，提供免费维修，业主无需支付换件成本费和相关维修费，质保期满后提供优惠的服务价格和到位的服务措施，符合各类行业标准；

（3）提供24小时服务保障，1小时内响应。在远程检测无法排除故障的情况下，维修人员24小时内到达现场处理，48小时内解决问题排除故障；

（4）项目中出现科学性问题的在项目验收后三年内做免费修改。

第三节 总体工作步骤和项目验收

1.主要工作步骤

项目授予合同后，项目承建单位必须每周提交一份进度报告给业主/工程监理审核，进度报告的内容应根据业主要求按照工程的进度和需要进行编制。定期或不定期（不少于每二周一次）地举行联络会议，讨论解决设计制作中的技术和科学等相关问题，每次联络会议承建单位均应做好会议纪要，会议所需费用已包含在合同总价中。业主对项目会进行分阶段审批,主要分为以下几个阶段进行：

1.1深化设计阶段

提交成果（包括但不限于）：

- 整体创意设计思路；

- 各项目创意大纲、风格定位、分镜脚本及故事板、参考资料及视频素材材料清单；

- 互动展项的运行逻辑、互动界面风格、整体互动效果演示视频（如有）；

- 科学顾问的审核意见；

- 深化设计图纸：展项完整平立剖面图纸、效果图、设计说明、机械工程图、电气回路图；

- 设备材料清单；

- 关键材料实样（如有）；

- 详细项目预算；

- 运行方案；

- 项目对其他供应商的配合要求(如布管布线需求、结构需求、外部灯具及AV设备安装需求等)；

- 项目成果验收标准及方法（乙方盖章，如有）；

- 设计变更单（如有）。

1.2 场外制作阶段

提交成果（包括但不限于）：

- 施工图纸、关键节点图纸；

- 完整的影片视频动画、互动效果；

- 展项外观、功能、互动效果；

- 科学顾问审核意见；

- 进行场外预搭和效果审核；

- 现场施工组织计划。

1.3场内施工阶段

- 现场结构施工、隐蔽工程审核；

- 展项安装调试、灯光及AV软硬件安装调试、系统联调及整体效果审核和整改；

- 提交质量保证书、质保阶段的工作方案；

- 提供足够的备品备件；

- 完成现场联调验收工作。

1.4开放试运行

在开放试运行期间需安排专业技术人员驻馆，对项目所有展项全程运行情况进行跟踪并提供维保服务，并做好现场运维人员的培训工作。

1.5竣工验收阶段

提交符合相关要求的竣工验收资料，配合项目审价。

1.6质保阶段

根据合同约定的质保期内所有设备和部件均免费更换和维修，每年提供2次回访检查和保养维护。如设备出现故障，接到业主故障通知后乙方应在1小时内响应，给予远程解决方案，如远程不能解决，应在24小时内至现场进行排故，48小时内解决问题排除故障。所有系统和程序软件都提供终生免费升级服务。

项目承建单位在以上每个阶段必须预留至少十天给业主进行审核工作。

2.最终工作成果提交

须提交的项目成果包括但不限于：

2.1展项实物

2.2设计资料

## （1）设计图纸

## 图纸采用A3面幅，包括:

## 项目平面图、立面图、主要剖面图、天花图、地板图（标注尺寸和材料）、

## 安装基础图及要求说明。

## 项目电气框图、原理图、控制信号流程图、接线图、布局图、设备、（器）件表。

## 项目的AV 系统图、接线图及效果要求（若有）。

## 彩色鸟瞰图或轴测图、彩色效果图及节点详图。

## 6)机械装置总成图、部件图、零件图（若有）。

## （2）文档资料

## 项目的程序软件，所有软件的协议标准，所有设备与材料的接口标准。

## 项目需要的公用设施：水、气、电、网络等接口要求资料。

## 项目所需设备、材料、元器件明细清单包含：

## a 材料明细表（包含种类、技术规格、品牌等）；

## b 设备的品牌、技术参数与技术规格；

## c 需要的备品、备件、专用工具。

## 视频媒体创意方案、剧本、动态故事板、分镜头脚本、科学顾问审核意见、资料素材清单等媒体创意方案、分镜头脚本、科学顾问审核意见、资料素材清单等。

## 版权证明（若有）

## 项目功能描述、操作说明、使用说明书、维护维修手册。

## 项目相关图文版的内容设计。

## 详细准确的项目预算清单。

## 制作计划及质量控制措施。

## 项目的验收方法、程序、标准。

## 项目的归档文件清单。

- 业主认为必须提交的其它文件。

## （3）电子资料

## 含以上所有设计和文档资料的电子稿、音视频成片、素材、互动程序源文件，需提供三套电子存储设备。

3.项目验收

3.1验收标准

（1）展项实物通过现场联调验收，并运行良好。

（2）成果资料完整详实。

（3）符合合同约定的制作要求和制作规范，达到预想的效果。

3.2验收程序

按照业主规定提交相关验收申请，由业主组织验收。

第四节工作界面划分原则

独立承包单位有义务接受展示工程装饰总包单位、大修单位、监理单位、顾问单位和业主的统一协调和指导。

1 项目设计、制作和安装

1.1 独立承包单位负责其项目的整体策划、空间和环境氛围的初步设计、展项深化设计、采购、制作、集成、安装、检测、调试、培训及维保等服务和相关的承建工作,每个环节的设计和工作方案均需通过业主审核。独立承包单位有义务向总承包单位提出全部项目进入工地安装的工程计划，并服从其统一协调管理。

1.2 总承包单位负责根据各项目主题内容和环境氛围要求进行装饰深化设计及施工并通过业主审核，具体包括建筑结构、管线、装饰面、舞台结构、场景等。同时，总承包单位有义务向独立承包单位提供项目安装专业指导和帮助。项目进入工地安装前，总承包单位应统筹制订项目安装工程专项计划并做好安装工地准备。项目安装过程中，总承包单位有义务提供一切必要的管理和配合服务，并承担安装过程中及完成后项目与布展装饰收口的工作。

2 灯光系统

2.1 独立承包单位负责项目本体灯效的设计与实施，并在深化设计阶段向总承包单位提出关于项目照明、灯光背景、灯光演示、艺术灯光等灯光设计需求信息（如需联动的应提供接口信息）。

2.2 展示工程装饰总包单位负责除该项目本体灯效外的展区环境灯效及灯控系统的总体设计实施和协调管理，并具体负责相关软硬件设计、开发、布线、采购、集成、安装、调试、维护、技术支持和服务。

独立承包单位有义务接受总承包单位、监理单位、顾问单位和业主的统一协调和指导。

3 AV系统（视听系统）

3.1 独立承包单位负责项目本体AV系统的软硬件设计、开发、布线、采购、集成、安装、调试、维护、技术支持和服务。

3.2 总承包单位负责除该项目本体AV系统以外的AV系统的总体设计实施和协调管理，并具体负责展区环境音效、AV控制系统、AV播放终端（项目已包含的除外）的软硬件设计、开发、布线、采购、集成、安装、调试、维护、技术支持和服务。

独立承包单位有义务接受总承包单位、监理单位、顾问单位和业主的统一协调和指导。

4 图文版

4.1 独立承包单位提供文稿、科学绘画和图片等素材。

4.2 总承包单位负责图文版的规划定位、设计、制作、安装调试等工作，并对最终的质量和效果负责。

4.3 对于需要与展品相结合的图文版设计安装工作，由总承包单位负责协调独立承包单位合理解决。

5 隔墙、隔板、展台、展柜、环境氛围装饰造型

5.1 除项目本身已包含的之外，项目相关的隔墙、隔板、展台、展柜、环境氛围装饰造型等均属于布展工程的组成部分，由总承包单位负责。

5.2 独立承包单位负责在深化设计阶段向总承包单位提出所需水、气、电、网络的详细需求。总承包单位根据项目的需求负责提供集中供气设备房和气源，水、气、电、网络的布管布线设计及施工，留出相应水、气、电、网络的接口，并提供接口位置的详细资料。

6 布管和布线

6.1 独立承包单位负责在深化设计阶段向总承包单位提出所需水、气、电、网络的详细需求。展项本体的布线，气管等施工由独立承包单位负责实施。

6.2 总承包单位负责水、气、电、网络的布管布线设计及水、气、电布管布线施工，网络布管施工。根据项目的需求留出相应水、气、电、网络的接口，并提供接口位置的详细资料。统筹各展项的布管布线，设备机房布局设计。

7 中控系统

7.1 独立承包单位负责展项本体控制系统的软硬件设计、开发、布线、采购、集成、安装、调试、维护、技术支持和服务。

7.2 中控系统承建单位负责展区控制系统、控制终端（项目已包含的除外）的软硬件设计、开发、布线、采购、集成、安装、调试、维护、技术支持和服务。

7.3 独立承包单位有义务接受中控系统承建单位的统一协调和指导。

8. 其他说明

8.1 本文件作为总承包及独立承包合同的附件，具有法律效力。

8.2 当无法清晰界定各承包方工作界面的情况，有关各方应及时协商解决，协商不成时，由业主裁决，有关各方须无条件服从。

8.3 独立承包和总承包应本着互相协调配合的合作精神完成各项工作，所有需求和接口资料应在深化设计阶段全部提交，如需变更应及时与相关承包方及业主沟通，并在不影响项目进展的时限前提供更正资料。

8.4 如由于提交的需求信息过晚导致项目实施进度及质量和效果受到影响，业主将保留追述赔偿的权力。

8.5 独立承包与总承包均应无条件接受设计顾问、监理和业主的监督审核，根据各方提出的合理建议调整和修改设计方案或实施成果。

第五节投标文件设计方案编制要求

## 总体方案

1.1总体项目理解

阐述本项目整体定位、功能与意义；

介绍本项目的总体创意描述和设计风格定位；

完成全部22个项目的创意方案；

说明完成本项目所需要关注的重点、可能会遇到的问题以及拟采取的措施。

1.2分项设计

以文字、效果图、图表、图示等方式描述每一个具体展项的创意方案和创意特点，具体包括：展示主题、内容概述和核心知识点、创意概要、表现形式、总成图、主要软硬件设备清单。鼓励对原设计进行合理并富有创意的优化，以更好地实现科普传播目标。

1.3项目流程及时间表

提供完成本项目全部展项的设计制作流程及时间节点。

## 指定案例

指定案例如下：

|  | 项目编号 | 项目 | 媒体形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定案例1 | A32-1-3 | 人体系统 | 集成媒体 |
| 指定案例2 | A32-2-4 | 病毒来袭 | 集成媒体 |
| 指定案例3 | A32-3-2 | 已知世界最复杂的物体—脑 | 互动媒体 |

指定案例1：人体系统

完成展项整体创意设计、深化设计（包含但不限于项目设计图纸、视频脚本编写、界面UI设计、互动软件设计、配套硬件）、素材收集，提供科学顾问意见与样片。

样片以人体运动系统为例，时长30-45秒，主要展示骨、骨连结和骨骼肌的结构及其功能。样片节奏紧凑，通俗易懂，科学内容准确，画面视觉效果佳，富有创意，整体风格宜诙谐幽默、忌刻板说教。

指定案例2：病毒来袭

完成展项整体创意设计、深化设计（包含但不限于项目设计图纸、游戏流程设计、游戏UI设计、配套硬件及模型）、素材收集，提供科学顾问意见、游戏演示Demo（天花病毒）、模型样品。

天花病毒的演示Demo须展示其中一个角色的完整故事线，游戏演示Demo时长为45-60秒。游戏剧情在保证科学性的前提下，可合理演绎，演示Demo中须展示剧情分支，观众的选择将影响游戏走向，最终决定游戏的结局。游戏须传递“抗击病毒需要全人类合作”的理念。

模型样品须制作5种不同形状的模型，分别代表关于病毒的5个不同知识点。模型为亚克力立牌，材质透明，内部镭射扫描刻有图案。模型厚度10mm-20mm，高度100mm-150mm，圆形底盘直径100mm-150mm。模型样品外观须大气美观，材料选择符合国家相关标准，经久耐用，观众交互无安全隐患。

指定案例3：已知世界最复杂的物体—脑

完成展项整体创意设计、深化设计（包含但不限于项目设计图纸、视频脚本编写、界面UI设计、互动软件设计、配套硬件）、素材收集（提供素材来源），提供科学顾问意见及样片。

样片时长30-45秒，汇集脑科学前沿研究成果、结合数据可视化形式，能从不少于3个角度展示大脑的复杂性。

第六节知识产权

1.项目承包单位保证，项目承包单位于本项目合同下之工作过程及其完成并提供的成果均不会给业主带来任何第三方因发明成果、专业技术、版权、人身权等来自任何法律方面的异议、请求、索赔与诉讼。如有，项目承包单位应自行负担费用予以处理并承担其法律责任和后果，并应按生效的法律文书的规定赔偿业主由此而受到的相应的损失以及业主为处理上述事宜而花费的所有费用（包括但不限于差旅费、诉讼费、律师费等）。

2.项目承包单位根据本合同自主独立创作完成作品版权及其他知识产权均归业主所有，但其中涉及到项目承建单位以外之第三方享有（且项目承建单位有合法使用权）的权利，包括版权及其他知识产权，业主仅能享受项目承建单位与该第三方之约定中项目承建单位所享有的权利，并受此约定的约束，但该约定不得违背业主依本合同目的对全部项目的使用，并且项目承建单位应在购买之前书面告知业主有上述约定及其内容，业主有选择接受或终止本合同的权利。

3.项目承包单位有义务在向业主交付最终成果的同时，一并交付涉及该最终成果权利状态与说明，以明确自主创作完成及授权使用的成果的范围、授权人授权时间、地域使用方式等。由项目承建单位自行拍摄或者不涉及版权的部分，业主获得所有权；由项目承建单位经业主事先书面同意从第三方购买获取版权的部分，需取得授权人的永久授权，业主可享受项目承建单位与该第三方之约定中项目承建单位所享有的所有权利。

4.所有投标单位在投标过程中或中标单位为履行本项目合同而使用的由业主提供的所有资料，包括但不限于本招标文件及附件、创意说明、专家意见等均属业主财产，投标单位和项目承建单位负有保密义务。未经业主事先书面同意，项目承建单位不得发表、引用、使用、泄露上述资料或其任何部分。若经司法程序裁定由此给业主造成任何损失，项目承建单位承担赔偿责任。

5.项目承建单位为履行本合同所形成的深化设计成果及其他任何成果的完整知识产权均属业主所有，项目承建单位负有保密义务。在未事先征得业主书面同意的情况下，项目承建单位及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与项目、本合同或业主的业务活动有关的资料，以及在合同履行过程中已经形成的制作成果或文字资料。即使项目承建单位并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业绩等而采用与项目、本合同或业主的业务活动有关的文字、图像、模型等，均必须事先经业主书面同意。

6.所有投标单位在投标过程中以业主提供的项目创意为基础形成的投标文件成果，未经业主书面同意，项目投标单位不得发表、引用或使用。